## Slide 1
面向大模型及其应用的安全性研究
Argus Guardian：智能体行为监督原型系统
从红队攻击面出发，审计智能体工具调用、代码执行与文件访问，并在执行前检测和阻断风险。
红队攻击面 · 四层 Guardian · DeepSeek 在线样本 · 网页演示验收
ALLOW
FLAG
BLOCK
工具真正执行前的
行为监督闸门
Argus Guardian · LLM Agent Security
01

## Slide 2
研究问题
风险不只在模型回答，而在智能体行动
当 LLM Agent 可以调用 Shell、读写文件、抓取网页和调用外部工具时，攻击者不再只追求“让模型说错”，而是诱导它执行危险动作。
• 输入、网页、日志、配置和长期记忆都可能成为攻击入口
• 单次工具调用看似正常，也可能处在外联或提权链路中
• 需要在工具执行前做实时审计，而不是事后追责
提示注入
模型越狱
训练数据泄露
工具调用劫持
记忆中毒
环境感知污染
间接提示注入
序列异常
Argus Guardian · LLM Agent Security
02

## Slide 3
完成情况
项目已形成从样本到演示系统的闭环
安全风险分析报告
LaTeX 正式报告 + PDF 预览，覆盖威胁模型、系统设计、实验结果。
对抗样本与越狱测试集
30 条离线样本：22 条攻击、8 条良性对照，并支持公开越狱集转换。
攻击脚本
离线演示、单样本复现、全量 benchmark、DeepSeek intent judge 与在线 agent demo。
可演示原型系统
Dashboard 支持攻击面复跑、批量红队矩阵、攻击链视图、规则管理与一键验收。
Argus Guardian · LLM Agent Security
03

## Slide 4
系统架构
Guardian 插在工具真正执行之前
用户请求
→
LLM Agent
规划工具调用
→
ToolCall
结构化动作
→
Argus Guardian
四层审计
→
ALLOW / FLAG / BLOCK
执行或阻断
嵌入式部署
在 Agent 调用工具前插入审计点，危险 ToolCall 不会进入真实执行。
旁路审计
记录每次工具名、参数、上下文、污点来源和四层 Verdict。
网页演示
Dashboard 从审计历史和评测结果动态展示阻断统计。
Argus Guardian · LLM Agent Security
04

## Slide 5
核心机制
四层防御从规则、数据流、意图和序列互补判断
1 Policy
工具白名单
高危 Shell
敏感路径
红队元数据兜底
2 Taint
web/read 作为不可信来源
片段级污点
高权限 sink 阻断
3 Intent
可选 DeepSeek judge
判断工具调用是否符合用户原始意图
4 Anomaly
重复调用
读后外联
读后提权
攻击链异常
聚合规则：任一层 BLOCK 即阻断；无 BLOCK 但有 FLAG 则告警；全部 ALLOW 才放行。
Argus Guardian · LLM Agent Security
05

## Slide 6
红队与攻击脚本
红队样本既能离线复现，也能在线生成
离线可复现
覆盖 7 个主要攻击面；replay_case.py 按 ID 复现；run_benchmark.py 输出报告和 JSON。
DeepSeek 在线红队
可选择攻击面、生成条数和提示词模板；模型生成攻击目标、工具调用、风险点和期望动作。
提示词模板
生成攻击样本
Guardian 审计
漏拦截分析
自适应规则
→
→
未阻断时
↘
→
规则受限为字段匹配，不执行模型生成代码；API key 只在运行时临时输入。
Argus Guardian · LLM Agent Security
06

## Slide 7
实验结果
当前离线评测实现 22/22 攻击检出
30
总样本
22
攻击样本
100%
攻击召回率
0
阻断型误报
0.897ms
平均审计延迟
四层 Verdict 分布
Chart: 
| Policy | Taint | Intent | Anomaly
BLOCK | 18 | 6 | 0 | 5
FLAG | 0 | 2 | 0 | 7
ALLOW | 12 | 22 | 30 | 18
结果含义
Policy 承担主要硬阻断；Taint 覆盖间接注入与不可信数据流；Anomaly 补充读后外联、重复调用和攻击链异常。Intent 在线演示时可启用。
Argus Guardian · LLM Agent Security
07

## Slide 8
演示系统
网页端支持按攻击面复跑、审计矩阵和验收记录
攻击面实验台
每个攻击面可独立离线重跑，查看用户请求、ToolCall、四层 Verdict 和最终动作。
DeepSeek 红队矩阵
一次生成 1 条或多条攻击样本，按“总 / 1 / 2 / 3 / 4”展示层级状态。
攻击链详情
点击条目展开用户请求、模型输出、工具调用、污点来源和层级命中。
规则管理与验收
展示自适应规则来源、命中次数、启停状态；一键运行 7 个攻击面生成验收记录。
默认端口 127.0.0.1:8765 · 历史审计 SQLite · 验收产物 Markdown / JSON / SVG
Argus Guardian · LLM Agent Security
08

## Slide 9
局限与展望
定稿可验收，后续重点是规模化和泛化
接入现有攻击集
将 AdvBench、JailbreakBench 和真实 Agent 轨迹纳入批量测试，扩大样本规模。
工具集超出预设怎么办
从固定白名单升级到“工具能力标签 + 最小权限 + 场景策略”，新工具先进入旁路观察。
异常检测继续工程化
由启发式规则扩展到 n-gram、Markov 或 embedding 序列模型，提高泛化能力。
多模型与规则治理
引入多模型 judge、规则差异预览、版本回滚和人工审批，降低单模型偏差。
核心方向：把“模型安全”推进到“智能体行为安全”。
Argus Guardian · LLM Agent Security
09